## Slide 1
EL 71D - Introdução à Engenharia Mecatrônica
Prof. Sérgio Leandro Stebel Prof. Gilson Yukio Sato

## Slide 2: Aula 5
Sensores industriais
Acionamentos industriais

## Slide 3: Sensores
sato<at>utfpr.edu.br

## Slide 4: Sensores: o que são
Detectam e sinalizam uma mudança
  Ausência ou presença
  Quantidade de uma grandeza
São usados para monitoramento e controle de processo

## Slide 5: Sistema digital no “mundo” analógico
Temperatura
Sensor
Interface
Atuador
Interface
Sistema
Digital
“Mundo” Analógico
A/D
PS
D/A

## Slide 6: Sensores e Automação
http://cloverdigital.com.my/author/admin/

## Slide 7: Utilização
Automação industrial: identificação de peças, medição, verificação de posição etc.
Automação bancária e de escritório: leitura de código de barras, tarja magnética, identificação de impressão digital.

## Slide 8: Utilização
Automação veicular: sensores de composição de gases do escapamento, sensores de temperatura, sensores de velocidade.
Automação residencial (domótica): sistemas de alarme, sensores para controle de temperatura ambiente, sensores de controle de luminosidade, sensores de detecção de vazamento de gás, sensores de presença para acendimento automático de lâmpadas etc.

## Slide 9
http://car-engineering-illustration.com/images/Vehicle-sensors_B.jpg

## Slide 10
http://www.netmagmedia.co.uk/wp-content/uploads/2015/05/EnOcean_Alliance_Building_Automation.jpg

## Slide 11: Tipos
Posição e orientação
  chaves fim-de-curso, magnético, interruptor de lâminas, potenciométricos, encoder incremental, encoder absoluto, resolvers, ultrassônico
Força
  extensômetros ou strain-gages
Tato
Velocidade
  tacogerador, tacômetro
Pressão
  capacitivos, piezoelétricos

## Slide 12: Tipos
Aceleração
  acelerômetros
Temperatura
  termistores, termopares
Proximidade/presença
  micro switches, interruptor de lâminas (reed switches), ópticos, indutivos, capacitivos, ultrassônico, resistivo
Sistemas de visão

## Slide 13: Chave de fim-de-curso
Proximidade/presença, posição e orientação
Normalmente aberta/normalmente fechada, número de contatos, terminais comuns ...
https://www.eletropecas.com/_uploads/ProdutoDestaque/ProdutoDestaque_1 2598_orig.jpg
http://w3.siemens.com.br/automation/br/SiteCollectionImages/chaves-de- seguranca-393.png

## Slide 14: Interruptor de lâminas
Proximidade/presença, posição e orientação
Reed switch
https://lh3.googleusercontent.com/NeJIMW3kCO8niX6mhqS7E7LRGp4DCOjKTr PlcVFdFWiBF5t72hCgIW5gLj9SgWYIeu_Hk7freF7RqmixDmA6L4LIlEntmKFNz1U mIGxKYzUEerwuGTpAFaL7YmZBLdmVuw

## Slide 15: Sensor ótico
Proximidade/presença
Emissor: LED
Receptor: fototransistor, fotodiodo, ou LDRs (resistores variáveis pela luz).
http://fb1-di.lnwfile.com/loc1xh.jpg https://a.pololu-
files.com/picture/0J5788.1200.jpg?e76bc7fce22d2bbb4667acc943debf0e

## Slide 16: Sensor ótico
Sem contato mecânico
Sem partes móveis
Dimensões reduzidas
Insensíveis a vibrações e choques
Muitas configurações disponíveis
Requer alinhamento
Não recomendado em ambientes com alta luminosidade (ex: setores de soldagem)
Sensível ao pó, graxa e umidade

## Slide 17: Sensor ótico: funcionamento
Reflexão ou retro reflexivo: objeto interrompe o feixe de luz
Barreira ou unidirecional: objeto bloqueia a passagem
da luz
Difuso ou de reflexão difusa: detecção depende da cor do
objeto e de sua superfície

## Slide 18: Sensor ótico: exemplo
Série GVL12 e 30, VL18 e 18GM – PEPPERL+FUCHS
Cilíndricos para uso geral
Diâmetros: 12, 18 e 30mm
Barreira – até 15m
Reflexivo – até 4m
Difuso – até 2,5m
IP 67 (grau de proteção)
Conexão com Fibra Óptica

## Slide 19: Exemplo: retro reflexivo

## Slide 20: Exemplo: Fenda

## Slide 21: Exemplo: Barreira
sensor
sensor

## Slide 22: Sensor de fibra ótica
Barreira
Difusa

## Slide 25: Sensor ótico: cor
Detecção de códigos e marcas coloridas
Detecção de marcas em blisters na indústria farmacêutica
Detecção de marcas de solda em latas de conserva

## Slide 26
Aplicação de Sensores óticos
Video 1 – http://www.youtube.com/watch?v=T7IB4EJwcxE&feature=related Video 2 – http://www.youtube.com/watch?v=c1jXLKf93A8&feature=related Video 3 – http://www.youtube.com/watch?v=1VwYwcnDBCQ&feature=related Video 4 – http://www.youtube.com/watch?v=L0t70yBQ66g&feature=related Video 5 – http://www.youtube.com/watch?v=QWTliEtPliA&feature=related Video 6 – http://www.youtube.com/watch?v=aTgtyY_NXq8&feature=related Video 7 – http://www.youtube.com/watch?v=hEGPmz8uAIU&feature=related Video 8 – http://www.youtube.com/watch?v=BOJ45L8EjJ4&feature=related Video 9 – http://www.youtube.com/watch?v=hDSo4YH3aB4&feature=related

## Slide 27
Aplicação de sensores com fibra ótica
Video 1 – http://www.youtube.com/watch?v=4jM2xNDD8Yj&feature=related Video 2 – http://www.youtube.com/watch?v=AeffB2sCrAo&feature=related Video 3 – http://www.youtube.com/watch?v=4jM2xNDD8Yj&NR=1
Video 4 – http://www.youtube.com/watch?v=Tsxpge6xgmU&feature=related

## Slide 28: Som
Velocidade do som no ar 340 m/s
http://www.fq.pt/images/som/pressao.jpg

## Slide 29: Ultrassom
(Hz)
0
16
20K
1G
Infrassom
Espectro de Frequência
Audível Ultrassom
Hipersom
https://www.pepperl- fuchs.us/usa/images_inet_lowres_USA/EC_NP_20160812_Ultrasonic_Sensors_ Group_Image_1024px.jpg

## Slide 30: Sensor ultrassônico
http://www.veerobot.com/wp-content/uploads/2014/08/Ultrasonic-Sensor- bat.png
http://academy.seebo.com/wp-
content/uploads/2016/10/SensorPingOperation.png
Princípio de
funcionamento

## Slide 31: Efeito piezoelétrico
Energia
Mecânica
Material Piezoelétrico
Energia
Elétrica
Material Piezoelétrico
Energia Elétrica
Energia Mecânica

## Slide 32
Objetos invertidos
Garrafas transparentes
Diâmetro do rolo
Nível

## Slide 33
Presença de
material na esteira
Nível de líquido no tanque

## Slide 34: Aplicação de sensores ultrassônicos
Video 1 – http://www.youtube.com/watch?v=TIXNwi2RwJM&feature=related Video 2 – http://www.youtube.com/watch?v=XIJeg4esaJU&feature=related Video 3 – http://www.youtube.com/watch?v=DVbwAH8zRJE&feature=related Video 4 – http://www.youtube.com/watch?v=wtscp4_KjX8&feature=related Video 5 – http://www.youtube.com/watch?v=HTdjVcRpmSM&feature=related Video 6 – http://www.youtube.com/watch?v=RxK4wFKlSmU&feature=related Video 7 – http://www.youtube.com/watch?v=LY2wxKSlN4E&feature=related
Video 8 – https://www.youtube.com/watch?v=JNQAH3VMFTU

## Slide 35: Sensor indutivo: funcionamento
http://www.citilearning.com.br/wp-content/uploads/2016/10/funcionamento-
sensor-indutivo-1024x592.jpg

## Slide 36: Sensor indutivo: funcionamento
http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAABGocAI-38.jpg

## Slide 37: Sensor indutivo
https://www.comatreleco.com.br/wp-
content/uploads/2012/12/sensores-indutivos.jpg BGocAI-38.jpg
Controle de
velocidade

## Slide 38
http://picturestack.com/594/118/0ERfigura120sjmW.jpg
Contagem de latas
Detecção de posição em esteira

## Slide 39
Aplicação de sensores indutivos
Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=HCGXw45Cu90
Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=8T_PhPYYGgj&feature=related Video 3 - http://www.youtube.com/watch?v=TTUbwBqyBUY&feature=related Video 4 - http://www.youtube.com/watch?v=4ePSfuz7GQo&feature=related Video 5 - http://www.youtube.com/watch?v=OrY5yhuyI2M&feature=related Video 6 - http://www.youtube.com/watch?v=_yGNcn3QTFo&feature=related Video 7 - http://www.youtube.com/watch?v=amnJK_zPeDE&NR=1
Video 8 - http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=MXELzFP4Roo

## Slide 40: Capacitor: funcionamento
http://www.electronicshub.org/wp-content/uploads/2014/12/01.jpg http://electronicdesign.com/content/content/63663/63663-table1.jpg

## Slide 41: Sensor capacitivo: funcionamento
http://machinedesign.com/site- files/machinedesign.com/files/uploads/2013/05/proximity-sensor-choosing- which-type-5.png

## Slide 42: Sensor capacitivo
Presença não magnéticos
Presença de peças, detecção do fluido de um reservatório, contagem de peças

## Slide 43: Detecção de caixas de sabão em pó
Três caixas simultâneas

## Slide 44
Aplicação de sensores capacitivos
Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-xrWq59fNgE&feature=related Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=tCgjTE0xzGA&feature=related Video 3 - http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=EaX_lFiO_2g
Video 4 - http://www.youtube.com/watch?v=dJDZ07GVYY0&feature=related

## Slide 45: Sensor potenciométricos
Posição absoluta
Baixo custo, variação com temperatura e uso, sensível poeira e umidade
http://caldaro.com/wp-content/uploads/2015/03/Pos-sensor-Single-turn-
Potentiometer-stor.jpg
http://img.directindustry.com/images_di/photo-mg/12365-2806849.jpg

## Slide 46: Sensor potenciométrico: funcionamento
https://qph.ec.quoracdn.net/main-qimg- e41a6d46e6033c64b92226aa3f382820?convert_to_webp=true http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/13745-7832131.jpg

## Slide 47: Sensor potenciométrico: funcionamento
http://www.regner.es/wp-content/uploads/2015/11/Regner-MAGPOT-Linear- position-sensor.jpg http://www.globalspec.com/ImageRepository/LearnMore/201111/potvd0029fff b9f74094a41bc5e187709442416.png

## Slide 48: Encoder ótico
Posição (incremental e absoluta)
http://caldaro.com/wp-content/uploads/2015/03/Pos-sensor-Single-turn- Potentiometer-stor.jpg http://www.anaheimautomation.com/images/encoder/Family%20-
%20Encoder%20(456x200).png

## Slide 49: Encoder ótico: funcionamento
http://www.e-driveonline.com/main/wp-content/uploads/2015/03/CUIFig2a.gif
Encoder incremental

## Slide 50: Encoder ótico: funcionamento
http://www.tamagawa-seiki.com/english/encoder/rotary02.jpg
http://codeforfree.weebly.com/uploads/1/0/1/6/10160088/2176613_orig.jpg?2 98
Encoder absoluto

## Slide 51: Encoder incremental: aplicação
Corte e Posicionamento
Medição de Comprimento - Papel

## Slide 52: Encoder incremental: aplicação
Controle de Tração
Controle de Carro de Transporte

## Slide 53: Encoder absoluto: aplicação
Posicionamento de Mesa
Posicionamento - Logística

## Slide 54: Encoder absoluto: aplicação
Posicionamento das Articulações de Robôs
Posicionamento de Antenas

## Slide 55
Aplicação de encoder incremental
Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=4VjVwicJ6G4&feature=related
Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=POq2jeHW7nE
Video 3 - http://www.youtube.com/watch?v=vqjTmx1oUmY&feature=related Video 4 - http://www.youtube.com/watch?v=BLjop-C4C_I&feature=related

## Slide 56
Aplicação de encoder absoluto
Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=HI6pTcQvszo&feature=related
Video 2 - http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=OPa70BJr2Y0 Video 3 - http://www.youtube.com/watch?v=cn83jR2mchw&NR=1
Video 4 - http://www.youtube.com/watch?v=pAZGtymRMpg&feature=related
Video 5 - http://www.youtube.com/watch?v=cn83jR2mchw

## Slide 57: Sistemas de visão
http://aemstatic-ww2.azureedge.net/content/dam/VSD/print- articles/2012/05/fea1f1-1205vsd.jpg

## Slide 58
http://automatizace.hw.cz/files/turck_pi0115_hp_0.jpg /
https://www.manncorp.com/media/wysiwy g/manncorp/Pick_and_Place/MC_385V2V/ dual-on-the-fly-vision.jpg/

## Slide 59
Aplicação de sistemas de visão
Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=4jHcHnBCvrI&feature=related Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=Wb6l1YG4Zqw&feature=related Video 3 - http://www.youtube.com/watch?v=4RgLAbv-OSo&feature=related

## Slide 60: Sensores Lego Mindstroms NXT
servomotores
ultrassônico
luz
som
toque
rotação

## Slide 61
Fim